## Slide 1
2018. 05.
프라이봇

## Slide 2: 목 차
단계 II : ABOT 조립하고 구동하기
소개. neo-ABOT 조립하기
II-1. ABOT 기본 동작 및 촉각 센서 주행하기
II-2. 포토트랜지스터 광 수신센서 주행하기
II-3. 적외선 송신/수신 센서 자율주행
- 적외선 송신/수신 센서로 주행하기
- ABOT 경계지역 지키기(낭떠러지 감지하기)
- 전방 ABOT 추적하기

## Slide 3: ABOT 조립하기

## Slide 4
보 부스터 (Boe Boost)를 장착한 그림

## Slide 6: II-1. 기본동작 및 촉각 주행하기
1.1 무엇을 배울까요?
1.2 ABOT 테스트 동작들 따라하기
- 전자회로 구성하기
- 스케치 (또는 프로그래밍)
1.3 새로운 주행동작들을 만들어 보자!

## Slide 7: 1.1 무엇을 배울까요?
ABOT을 조립하고, 우측/좌측 바퀴의 회전 상태를 시험한다.
피에조 스피커로 출발/리셋 신호 만들기
서보모터의 속도제어, 주행 테스트를 해보자!
촉각센서로 자율주행 하기

## Slide 8: 1.2.1 우측 바퀴 회전 테스트
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoRight; // Declare right servo
void setup() // Built in initialization block
{
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
delay(3000); // ...for 3 seconds
servoRight.writeMicroseconds(1500); // Stay still
delay(1000); // ...for 3 seconds
servoRight.writeMicroseconds(1700); // Right wheel counterclockwise
delay(3000); // ...for 3 seconds
servoRight.writeMicroseconds(1500); // Right wheel counterclockwise
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing needs repeating
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 9: 1.2.2 스피커 신호 만들기
void setup() // Built in initialization block
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Beep!!!");
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{
Serial.println("Waiting for reset...");
delay(1000);
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 10: 1.2.3 서보모터 속도 제어
펄스폭 1300~1700 µs의 범위에서 –48에서 +48 RPM 범위의 속도제어
자료출처: Parallax.com

## Slide 11: 1.2.4 3초간 전진 테스트
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
// Full speed forward
servoLeft.writeMicroseconds(1700); // Left wheel counterclockwise
servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
delay(3000); // ...for 3 seconds
servoLeft.detach(); // Stop sending servo signals
servoRight.detach();
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing needs repeating
}

## Slide 12: 1.2.5 전진/좌회전/우회전/후진
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
// Full speed forward
servoLeft.writeMicroseconds(1700); // Left wheel counterclockwise
servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
delay(2000); // ...for 2 seconds
// Turn left in place
servoLeft.writeMicroseconds(1300); // Left wheel clockwise
servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
delay(600); // ...for 0.6 seconds

## Slide 13
// Turn right in place
servoLeft.writeMicroseconds(1700); // Left wheel counterclockwise
servoRight.writeMicroseconds(1700); // Right wheel counterclockwise
delay(600); // ...for 0.6 seconds
// Full speed backward
servoLeft.writeMicroseconds(1300); // Left wheel clockwise
servoRight.writeMicroseconds(1700); // Right wheel counterclockwise
delay(2000); // ...for 2 seconds
servoLeft.detach(); // Stop sending servo signals
servoRight.detach();
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing needs repeating
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 14: 1.2.6 점진적으로 변속 주행하기
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
for(int speed=0; speed<=100; speed+=2) //Ramp up to full speed.
{ servoLeft.writeMicroseconds(1500+speed);
// us = 1500,1502,...1598,1600
servoRight.writeMicroseconds(1500-speed);
// us = 1500,1498,...1402,1400
delay(20); // 20 ms at each speed
}

## Slide 15
delay(1500); // Full speed for 1.5 seconds
for(int speed=100;speed>=0;speed-=2)//Ramp from full speed to stop
{ servoLeft.writeMicroseconds(1500+speed);
// us = 1600,1598,...1502,1500
servoRight.writeMicroseconds(1500-speed);
// us = 1400,1402,...1498,1500
delay(20); // 20 ms at each speed
}
servoLeft.detach(); // Stop sending servo signals
servoRight.detach();
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing to repeat
}

## Slide 16: 1.2.7 사용자 함수로 주행하기
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
maneuver(200, 200, 2000); // Forward 2 seconds
maneuver(-200, 200, 600); // Left 0.6 seconds
maneuver(200, -200, 600); // Right 0.6 seconds
maneuver(-200, -200, 2000); // Backward 2 seconds
maneuver(0, 0, -1); // Disable servos
}

## Slide 17
void loop() // Main loop auto-repeats
{ // Empty, nothing needs repeating
}
void maneuver(int speedLeft, int speedRight, int msTime)
{ // speedLeft, speedRight ranges: Backward Linear Stop Linear Forward
// -200 -100......0......100 200
servoLeft.writeMicroseconds(1500+speedLeft); // Set Left servo speed
servoRight.writeMicroseconds(1500-speedRight);//Set right servo speed
if(msTime==-1) // if msTime = -1
{
servoLeft.detach(); // Stop servo signals
servoRight.detach();
}
delay(msTime); // Delay for msTime
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 18: 1.2.8 촉각센서로 자율주행하기
- 더듬이를 장착한 ABOT 전자회로
LED
P4
P7
P8
GND
Piezo Speaker
3-pin
Male/Male Header
Whisker wire
P5
P2
5V
자료출처: Parallax.com

## Slide 19: 촉각센서 자율주행 스케치
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{
pinMode(7, INPUT); // Set right whisker pin to input
pinMode(5, INPUT); // Set left whisker pin to input
pinMode(8, OUTPUT); // Left LED indicator -> output
pinMode(2, OUTPUT); // Right LED indicator -> output
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
Serial.begin(9600); // Set serial data rate to 9600
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{
byte wLeft = digitalRead(5); // Copy left result to wLeft
byte wRight = digitalRead(7); // Copy right result to wRight

## Slide 20
if(wLeft == 0) // If left whisker contact
{ digitalWrite(8, HIGH); // Left LED on
}
else // if no left whisker contact
{ digitalWrite(8, LOW); // Left LED off
}
if(wRight == 0) // If right whisker contact
{ digitalWrite(2, HIGH); // Right LED on
}
else // If no right whisker contact
{ digitalWrite(2, LOW); // Right LED off
}
if((wLeft == 0) && (wRight == 0)) // If both whiskers contact
{ backward(1000); // Back up 1 second
turnLeft(800); // Turn left about 120 degrees
}
else if(wLeft == 0) // If only left whisker contact
{ backward(1000); // Back up 1 second
turnRight(400); // Turn right about 60 degrees
}
else if(wRight == 0) // If only right whisker contact
{ backward(1000); // Back up 1 second
turnLeft(400); // Turn left about 60 degrees
}
else // Otherwise, no whisker contact
{ forward(20); // Forward 1/50 of a second
}
}

## Slide 21
void forward(int time) // Forward function
{ servoLeft.writeMicroseconds(1700); // Left wheel counterclockwise
servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
delay(time); // Maneuver for time ms
}
void turnLeft(int time) // Left turn function
{ servoLeft.writeMicroseconds(1300); // Left wheel clockwise
servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
delay(time); // Maneuver for time ms
}
void turnRight(int time) // Right turn function
{ servoLeft.writeMicroseconds(1700); // Left wheel counterclockwise
servoRight.writeMicroseconds(1700); // Right wheel counterclockwise
delay(time); // Maneuver for time ms
}
void backward(int time) // Backward function
{ servoLeft.writeMicroseconds(1300); // Left wheel clockwise
servoRight.writeMicroseconds(1700); // Right wheel counterclockwise
delay(time); // Maneuver for time ms
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 22: 1.3 새로운 주행 동작들!
ABOT이 한 점에서 정사각형 주행후 출발점으로 돌아오도록 해보자.  추가로 D 주행, P 주행을 해보자.  원형, 삼각형 주행으로 반복해보자.  U턴 주행해보자!
촉각 주행에서 모서리를 탈출하는 프로그램을 해보자..

## Slide 23: II-2. 광 수신센서로 주행하기
2.1 무엇을 배울까요?
2.2 ABOT 테스트 동작들 따라하기
- 전자회로 구성하기
- 스케치 (또는 프로그래밍)
2.3 새로운 주행동작들을 해보자!

## Slide 24: 2.1 무엇을 배울까요?
포토트랜지스터가 무엇일까?
850nm 적외선 빛을 수신(감지)해보기
감지되는 빛의 세기를 전압의 크기로 바꾸어 출력해보기
밝은 곳과 어두운 곳에서 각각 빛의 변화를 감지해보기
ABOT이 랜턴 빛을 따라가도록 해보기

## Slide 25: 2.2.1 포토트랜지스터 사용법
포토트랜지스터: 빛의 세기전류의 세기전압의 크기

## Slide 26: 2.2.2 아날로그 입력으로 빛 감지
P4
A3
5V
GND
Phototransistor
Piezo Speaker
옴의 법칙: V=IR , VA3= I x 2kΩ
전류 I는 포토트랜지스터를 통과하는 전류
포토트랜지스터는 빛이 많으면 전류를 많이 흘리고, 빛이 적으면 전류를 적게 흘리는 성질이 있음.

## Slide 27: analogRead( )함수
analogRead() : 아날로그 입력 값을 0~1023까지의 디지털 값으로 변환 함수
analogRead()
5V
0V
0
1023

## Slide 28: 2.2.3 포토Tr. 수신 광을 전압으로
void setup() // Built-in initialization block
{
Serial.begin(9600); // Set data rate to 9600 bps
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{
Serial.print("A3 = "); // Display "A3 = "
Serial.print(volts(A3)); // Display measured A3 volts
Serial.println(" volts"); // Display " volts" & newline
delay(1000); // Delay for 1 second
}
float volts(int adPin) //Measures volts at adPin, Returns floating point voltage
{
return float(analogRead(adPin)) * 5.0 / 1024.0;
}
자료출처: Parallax.com
포토트랜지스터로 수신되는 광의 세기를 전압의 크기로 하이퍼터미널 화면에 표시할 수 있다.

## Slide 29: 2.2.4 밝은 빛에서 주행 멈추기
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{ tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
servoLeft.writeMicroseconds(1700); // Full speed forward
servoRight.writeMicroseconds(1300); }
void loop() // Main loop auto-repeats
{ if(volts(A3) > 3.5) // If A3 voltage greater than 3.5
{ servoLeft.detach(); // Stop servo signals
servoRight.detach(); }
}
float volts(int adPin) // Measures volts at adPin, Returns floating point voltage
{ return float(analogRead(adPin)) * 5.0 / 1024.0; }

## Slide 30: 2.2.5 광 감지 성능을 더 좋게
void setup() // Built-in initialization block
{
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
Serial.begin(9600); // Set data rate to 9600 bps
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ long tLeft = rcTime(6); // Left rcTime -> tLeft
Serial.print("tLeft = "); // Display tLeft label
Serial.print(tLeft); // Display tLeft value
Serial.println(" us"); // Display tLeft units + newline
delay(1000); // 1 second delay
} // rcTime function at pin
long rcTime(int pin) // ..returns decay time
{ pinMode(pin, OUTPUT); // Charge capacitor
digitalWrite(pin, HIGH); // ..by setting pin ouput-high
delay(1); // ..for 5 ms
pinMode(pin, INPUT); // Set pin to input
digitalWrite(pin, LOW); // ..with no pullup
long time = micros(); // Mark the time
while(digitalRead(pin)); // Wait for voltage < threshold
time = micros() - time; // Calculate decay time
return time; // Return decay time
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 31: 커패시터란?
커패시터는 전하를 충전하는 소자

## Slide 32: 2.2.6 불빛으로 ABOT 유도하기
Capacitor
P4
P6
P8
GND
Phototransistor
자료출처: Parallax.com

## Slide 33: ABOT 유도 스케치
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{
float tLeft = float(rcTime(8)); // Get left light & make float
float tRight = float(rcTime(6)); // Get right light & make float
float ndShade; // Normalized differential shade
ndShade = tRight/(tLeft+tRight)-0.5;//Calculate it and subtract 0.5
int speedLeft, speedRight; // Declare speed variables
자료출처: Parallax.com

## Slide 34
if (ndShade > 0.0) // Shade on right?
{ // Slow down left wheel
speedLeft = int(200.0 - (ndShade * 1000.0));
speedLeft = constrain(speedLeft, -200, 200);
speedRight = 200; // Full speed right wheel
}
else // Shade on Left?
{ // Slow down right wheel
speedRight = int(200.0 + (ndShade * 1000.0));
speedRight = constrain(speedRight, -200, 200);
speedLeft = 200; // Full speed left wheel
}
maneuver(speedLeft, speedRight, 20); // Set wheel speeds
}
long rcTime(int pin) // rcTime measures decay at pin
{
pinMode(pin, OUTPUT); // Charge capacitor
digitalWrite(pin, HIGH); // ..by setting pin ouput-high
delay(5); // ..for 5 ms
pinMode(pin, INPUT); // Set pin to input
digitalWrite(pin, LOW); // ..with no pullup
long time = micros(); // Mark the time
while(digitalRead(pin)); // Wait for voltage < threshold
time = micros() - time; // Calculate decay time
return time; // Returns decay time
}

## Slide 35
// maneuver function
void maneuver(int speedLeft, int speedRight, int msTime)
{
servoLeft.writeMicroseconds(1500+speedLeft);// Set Left servo speed
servoRight.writeMicroseconds(1500 - speedRight);
//Set right servo speed
if(msTime==-1) // if msTime = -1
{
servoLeft.detach(); // Stop servo signals
servoRight.detach();
}
delay(msTime); // Delay for msTime
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 36: 2.3 새로운 주행 동작들!
눈에 보이지 않는 적외선 빛을 눈으로 볼수 있는 LED빛으로 변환하여 출력해보자.
분위기 빛의 밝기가 밝고/어두운 곳이 겹치는 곳에서 랜턴 빛을 따라가도록 해보자.
방안의 가장 어두운 곳을 ABOT이 찾아가도록 해보자.
ABOT을 이끄는 랜턴 불빛에 또 다른 종류의 불빛을 간섭해보자.

## Slide 37: II-3. 적외선 송/수신 센서 자율주행
3.1 무엇을 배울까요?
3.2 필요한 센서 부품들
3.3 ABOT 테스트 동작들 따라하기
- 전자회로 구성하기
- 스케치 (또는 프로그래밍)
3.4 새로운 주행동작들을 해보자!

## Slide 38: 3.1 무엇을 배울까요?
적외선 빛을 송수신하는 방법을 배워보자.
빛을 송수신하는 방법으로 장애물을 탐지해보자.
ABOT이 장애물을 스스로 피하도록 해보자
ABOT이 낭떠러지를 탐지하고 피하도록 해보자.
전방 ABOT 추적하기

## Slide 39: 3.2 필요한 센서 부품들
Infrared Receiver 2 ea
Infrared LED 2 ea
LED Standoff for Infrared LED & LED Light Shield for Infrared LED 2 set
저항 2 ea
점프와이어 1 set
피에조스피커 1 ea
Infrared Receiver
Infrared LED

## Slide 40: 3.3.1 왼쪽 IR센서 감지 테스트
Infrared Receiver
Infrared LED
P4
P9
P10
P3
P2
GND
5V
자료출처: Parallax.com

## Slide 41
void setup() // Built-in initialization block
{
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT);// Left IR LED & Receiver
Serial.begin(9600); // Set data rate to 9600 bps
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{
int irLeft = irDetect(9, 10, 38000); // Check for object
Serial.println(irLeft); // Display 1/0 no detect/detect
delay(100); } // 0.1 second delay
// IR Object Detection Function
int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency)
{
tone(irLedPin, frequency, 8); // IRLED 38 kHz for at least 1 ms
delay(1); // Wait 1 ms
int ir = digitalRead(irReceiverPin); // IR receiver -> ir variable
delay(1); // Down time before recheck
return ir; // Return 1 no detect, 0 detect
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 42: 3.3.2 LED로 물체감지 표시하기
Infrared Receiver
Infrared LED
P4
P9
P10
P3
P2
GND
5V
Infrared LED
Infrared Receiver
P8
P7
LED
LED

## Slide 43: 3.3.3 ABOT 적외선 주행 테스트
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{ pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT);//Left IR LED & Receiver
pinMode(3, INPUT); pinMode(2, OUTPUT);//Right IR LED & Receiver
pinMode(8, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT);// Indicator LEDs
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); } // Attach right signal to pin 12
void loop() // Main loop auto-repeats
{ int irLeft = irDetect(9, 10, 38000); // Check for object on left
int irRight = irDetect(2, 3, 38000);// Check for object on right
digitalWrite(8, !irLeft); // LED states opposite of IR
digitalWrite(7, !irRight);
자료출처: Parallax.com

## Slide 44
if((irLeft == 0) && (irRight == 0)) // If both sides detect
{ backward(1000); // Back up 1 second
turnLeft(800); } // Turn left about 120 degrees
else if(irLeft == 0) // If only left side detects
{ backward(1000); // Back up 1 second
turnRight(400); } // Turn right about 60 degrees
else if(irRight == 0) // If only right side detects
{ backward(1000); // Back up 1 second
turnLeft(400); } // Turn left about 60 degrees
else // Otherwise, no whisker contact
{ forward(20); } // Forward 1/50 of a second
}
int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency)
{ tone(irLedPin, frequency, 8); // IRLED 38 kHz for at least 1 ms
delay(1); // Wait 1 ms
int ir = digitalRead(irReceiverPin); // IR receiver -> ir variable
delay(1); // Down time before recheck
return ir; } // Return 1 no detect, 0 detect

## Slide 45
void forward(int time) // Forward function
{ servoLeft.writeMicroseconds(1700); // Left wheel counterclockwise
servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
delay(time); } // Maneuver for time ms
void turnLeft(int time) // Left turn function
{ servoLeft.writeMicroseconds(1300); // Left wheel clockwise
servoRight.writeMicroseconds(1300); // Right wheel clockwise
delay(time); } // Maneuver for time ms
void turnRight(int time) // Right turn function
{ servoLeft.writeMicroseconds(1700); // Left wheel counterclockwise
servoRight.writeMicroseconds(1700); // Right wheel counterclockwise
delay(time); } // Maneuver for time ms
void backward(int time) // Backward function
{ servoLeft.writeMicroseconds(1300); // Left wheel clockwise
servoRight.writeMicroseconds(1700); // Right wheel counterclockwise
delay(time); } // Maneuver for time ms
자료출처: Parallax.com

## Slide 46: ABOT이 주행할 때 개선점은?
좌/우 센서의 감도가 비슷한가?
센서의 감도가 다르면 어떤 현상이 발생하는가?
송신/수신 센서의 감지방향 변화에는 어떤 차이가 있는가?

## Slide 47: 3.3.4 센서 감지횟수 증가시키기
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{ pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); //Left IR LED & Receiver
pinMode(3, INPUT); pinMode(2, OUTPUT); // Right IR LED & Receiver
pinMode(8, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT);// Indicator LEDs
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); } // Attach right signal to pin 12
void loop() // Main loop auto-repeats
{ int irLeft = irDetect(9, 10, 38000); // Check for object on left
int irRight = irDetect(2, 3, 38000);// Check for object on right
digitalWrite(8, !irLeft); // LED states opposite of IR
digitalWrite(7, !irRight);

## Slide 48
if((irLeft == 0) && (irRight == 0)) // If both sides detect
{maneuver(-200, -200, 20); } // Backward 20 milliseconds
else if(irLeft == 0) // If only left side detects
{maneuver(200, -200, 20); } // Right for 20 ms
else if(irRight == 0) // If only right side detects
{maneuver(-200, 200, 20); } // Left for 20 ms
else // Otherwise, no IR detects
{maneuver(200, 200, 20); } // Forward 20 ms
}
int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency)
{ tone(irLedPin, frequency, 8); // IRLED 38 kHz for at least 1 ms
delay(1); // Wait 1 ms
int ir = digitalRead(irReceiverPin);// IR receiver -> ir variable
delay(1); // Down time before recheck
return ir; } // Return 1 no detect, 0 detect
void maneuver(int speedLeft, int speedRight, int msTime)
{ // speedLeft, speedRight ranges: Backward Linear
// Stop Linear Forward
// -200 -100......0......100 200
// Set Left servo speed
servoLeft.writeMicroseconds(1500 + speedLeft);
// Set right servo speed
servoRight.writeMicroseconds(1500 - speedRight);
if(msTime==-1) // if msTime = -1
{ servoLeft.detach(); // Stop servo signals
servoRight.detach(); }
delay(msTime); // Delay for msTime
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 49: 3.3.5 낭떠러지(無感知) 감지하기
센서의 송신/수신 방향을 아래로 변경하면 장애물을 계속 탐지하는 것과 같다.  따라서, 장애물이 감지되지 않으면 낭떠러지로 판단한다.
또는, 검은색 띠로 경계를 만들어 유사한 효과를 만들 수 있다.

## Slide 50: 테이블 가장자리 피하여 주행하기
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
void setup() // Built-in initialization block
{ pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); // Left IR LED & Receiver
pinMode(3, INPUT); pinMode(2, OUTPUT); // Right IR LED & Receiver
pinMode(8, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT);// Indicator LEDs
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
}
void loop() // Main loop auto-repeats
{ int irLeft = irDetect(9, 10, 38000);// Check for object on left
int irRight = irDetect(2, 3, 38000); // Check for object on right
digitalWrite(8, !irLeft); // LED states opposite of IR
digitalWrite(7, !irRight);
자료출처: Parallax.com

## Slide 51
if((irLeft == 0) && (irRight == 0)) // Both sides see table surface
{ maneuver(200, 200, 20); } // Forward 20 milliseconds
else if(irLeft == 0) // Left OK, drop-off on right
{ maneuver(-200, 200, 375); } // Left for 375 ms
else if(irRight == 0) // Right OK, drop-off on left
{ maneuver(200, -200, 375); } // Right for 375 ms
else // Drop-off straight ahead
{ maneuver(-200, -200, 250); } // Backward 250 ms before retry
}
int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency)
{tone(irLedPin, frequency, 8); // IRLED 38 kHz for at least 1 ms
delay(1); // Wait 1 ms
int ir = digitalRead(irReceiverPin); // IR receiver -> ir variable
delay(1); // Down time before recheck
return ir; // Return 1 no detect, 0 detect
}

## Slide 52
void maneuver(int speedLeft, int speedRight, int msTime)
{ // speedLeft, speedRight ranges: Backward Linear Stop Linear
//Forward
// -200 -100......0......100 200
servoLeft.writeMicroseconds(1500 + speedLeft); //왼쪽 서보속도 설정
servoRight.writeMicroseconds(1500 - speedRight); //오른쪽 서보속도 설정
if(msTime==-1) // if msTime = -1
{ servoLeft.detach(); // Stop servo signals
servoRight.detach();
}
delay(msTime); // Delay for msTime
}

## Slide 53: 3.3.6 주파수로 거리 탐지하기
IR 검출기 최대 감도는 38.5kHz
40kHz에서는 감도가 ½로 감소
자료출처: Parallax.com

## Slide 54: 주파수 변화로 거리탐지 스케치
// IR 거리 측정 함수
int irDistance(int irLedPin, int irReceivePin)
{ int distance = 0;
for(long f = 38000; f <= 42000; f += 1000) {
distance += irDetect(irLedPin, irReceivePin, f);
}
return distance;
}
// IR Detection function
int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency){
tone(irLedPin, frequency, 8); // IRLED 38 kHz for at least 1 ms
delay(1); // Wait 1 ms
int ir = digitalRead(irReceiverPin); // IR receiver -> ir variable
delay(1); // Down time before recheck
return ir; // Return 1 no detect, 0 detect
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 55: 3.3.7 전방ABOT 추종 주행
설정거리 2영역보다 더 멀어질 때,
출력을 증가시킴
설정거리 2영역보다 더 가까워질 때,
출력을 감소시킴

## Slide 56: 추종주행 스케치
#include <Servo.h> // Include servo library
Servo servoLeft; // Declare left and right servos
Servo servoRight;
const int setpoint = 2; // Target distances
const int kpl = -50; // Proportional control constants
const int kpr = -50;
void setup() // Built-in initialization block
{ pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); // Left IR LED & Receiver
pinMode(3, INPUT); pinMode(2, OUTPUT); // Right IR LED & Receiver
pinMode(8, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT);// Indicator LEDs
tone(4, 3000, 1000); // Play tone for 1 second
delay(1000); // Delay to finish tone
servoLeft.attach(13); // Attach left signal to pin 13
servoRight.attach(12); // Attach right signal to pin 12
}
자료출처: Parallax.com

## Slide 57
void loop() // Main loop auto-repeats
{ int irLeft = irDistance(9, 10); // Measure left distance
int irRight = irDistance(2, 3); // Measure right distance
digitalWrite(8, !irLeft); // LED states opposite of IR
digitalWrite(7, !irRight);
// Left and right proportional control calculations
int driveLeft = (setpoint - irLeft) * kpl;
int driveRight = (setpoint - irRight) * kpr;
maneuver(driveLeft, driveRight, 20); // drive levels set speeds
}
int irDistance(int irLedPin, int irReceivePin) // IR distance measurement function
{ int distance = 0;
for(long f = 38000; f <= 42000; f += 1000) {
distance += irDetect(irLedPin, irReceivePin, f);
}
return distance;
}

## Slide 58
// IR Detection function
int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency)
{tone(irLedPin, frequency, 8); // IRLED 38 kHz for at least 1 ms
delay(1); // Wait 1 ms
int ir = digitalRead(irReceiverPin); // IR receiver -> ir variable
delay(1); // Down time before recheck
return ir; // Return 1 no detect, 0 detect
}
void maneuver(int speedLeft, int speedRight, int msTime)
{ // speedLeft, speedRight ranges: Backward Linear Stop Linear Forward
// -200 -100......0......100 200
servoLeft.writeMicroseconds(1500 + speedLeft); // Set Left servo speed
servoRight.writeMicroseconds(1500 - speedRight); // Set right servo speed
if(msTime==-1) // if msTime = -1
{ servoLeft.detach(); // Stop servo signals
servoRight.detach();
}
delay(msTime); // Delay for msTime
}

## Slide 59: 3.4 새로운 주행 동작들!
ABOT의 적외선 감지 센서가 검은색 이외의 다른 색상을 구분하는지 시도해보자.
ABOT의 주행속도를 변화시키면서 동작을 비교해보세요.
진행방향의 장애물을 우회하여 전진시켜 보세요.

## Slide 60
II 부 끝